潍坊富源增压器有限公司

年产60万台增压器（零部件）搬迁技改项目

竣工环保验收监测报告表

潍坊富源增压器有限公司

二〇一九年五月

目  录

前  言	1

一、总  论	3

1.1验收内容及目的	3

1.2验收依据	4

1.3验收对象	6

二、建设项目概况	7

2.1项目地理位置及平面布置	7

2.2卫生防护距离与周围敏感点情况	7

2.3项目工程概况	12

2.4工程内容及规模	12

2.5主要工艺流程及产污环节	14

2.6污染物产生处理及排放情况	15

2.7项目原辅料消耗情况	16

2.8项目变更情况	17

三、环境影响评价建议及环境影响评价批复要求	18

3.1环评结论及建议	18

3.2环评批复要求	18

四、验收监测调查	22

4.1验收监测目的和范围	22

4.2验收监测期间生产工况检查	22

五、验收监测内容	23

5.1有组织废气监测	23

5.2无组织废气监测	26

5.3噪声监测	31

5.4总量核算	32

5.5环评中监测计划落实情况	32

六、 环境风险防范措施检查及分析	33

6.1环境安全三级防范措施检查	33

七、环境管理调查	34

7.1环保机构设置和环保管理制度检查	34

7.2突发性环境事件应急预案及环境风险应急物资检查	34

7.3环保投资核查	35

八、环评批复落实情况	36

九、结论与建议	38

9.1工程基本情况	38

9.2环保执行情况	38

9.3验收结论	38

9.4验收建议	40

附件

附件1 本项目环评批复；

附件2 验收监测委托书；

附件3 验收期间生产工况说明；

附件4 应急预案备案表；

附件5 验收监测报告；

附件6：《建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表》。

# 前  言

潍坊富源增压器有限公司注册地址位于潍坊市坊子区凤山路56号，潍坊富源增压器有限公司年产60万台增压器（零部件）搬迁技改项目位于潍坊市坊子区双羊街以南，兴国路以东（山东测绘地理信息产业园内），中心经纬度：东经119°1'23.55"，北纬36°38'35.30"，所在厂区西临兴国路，北临双羊街，南临凤鸣路，东临帅克机械制造公司。距离最近的居民小区是厂区西北偏西方向695米处的崇文社区。

该项目总占地面积22661㎡，租赁潍坊翔云动力科技有限公司已建成厂房总建筑面积14464㎡，其中，铸造车间建筑面积7264㎡、原料库1100㎡、成品库5000㎡、配件库1100㎡；利用原有的机械加工设备以及部分铸造设备等52台（套），新上两条自动生产流水线，新增中频钢壳感应电炉、抛丸机、浇注机、机加工设备等配套设备55台（套），项目建成后可形成年产60万台增压器（零部件）的生产能力，折合5000吨。搬迁技改后产能不变，产值增加，能耗降低。

潍坊富源增压器有限公司于2018年2月委托河北德源环保科技有限公司编制了《潍坊富源增压器有限公司年产60万台增压器（零部件）搬迁技改项目环境影响报告表》，并于2018年4月取得了潍坊市坊子区环境保护局的批复（坊环审表字[2018]F-78号）。该项目的建设单位、建设性质、规模、地点、生产工艺均未变化。

项目于2018年12月底建设完成，进入调试期。2019年1月，项目投入试生产运行。

根据有关法律法规的要求，2019年5月潍坊富源增压器有限公司开始年产60万台增压器（零部件）搬迁技改项目的环境保护验收工作，同月监测技术人员进行了现场勘察，于2019年05月08日至05月09日齐鲁质量鉴定有限公司进行了现场采样监测，同时于2019年05月28日至05月29日进行了补测，企业根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部 公告 2018年 第9号）的相关要求进行了自查和整改，编制了验收监测方案，潍坊富源增压器有限公司在现场检查、资料核查和监测数据的基础上，编制了该项目验收监测报告表。

# 一、总  论

## 1.1验收内容及目的

1.1.1验收内容

核查工程在设计、施工和试运营阶段对设计文件和环境影响报告书及批复中所提出的环境保护措施的落实情况，以及对各级环境保护行政主管部门批复要求的落实情况；核查项目实际建设内容、实际生产能力、产品内容以及各个工段原辅材料的使用情况；核查各个生产工段的污染物的实际产生情况以及已采取的污染控制和生态保护措施，评价分析各项措施实施的有效性；通过现场检查和实地监测，确定本项目产生的污染物达标排放情况和污染物排放总量的落实情况；核查其环境风险防范措施和应急预案的制定和执行情况，核查环境管理制度执行情况、环境保护管理制度的制定和实施情况，相应的环境保护机构、人员和仪器设施的配备情况；核查周围敏感保护目标分布及受影响情况。

1.1.2验收目的

本次验收监测与检查的主要目的是通过对该项目外排污染物达标、环保设施运行效率、污染治理效果的监测，对该项目环境管理水平检查及公众意见调查等，综合分析、评价得出结论，以验收报告的形式为环境保护行政主管部门提供建设项目竣工环境保护验收及验收后日常监督管理的技术依据。

## 1.2验收依据

1.2.1法律依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日）；

（5）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日）；

（7）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日）；

（8）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日）；

（9）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日）。

1.2.2其他法规、条例

（1）《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日修订施行；

（2）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）；

（3）《国家危险废物名录》（环境保护部、国家发展和改革委员会、公安部），2016年6月；

（4）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环境保护部 环发[2012]77号），2012年7月；

（5）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环境保护部 环发[2012]98号），2012年8月；

（6）《山东省环境保护条例》（2018年11月30日修订，2019年1月1日起施行）；

（7）《山东省人民政府办公厅关于加强环境影响评价和建设项目环境保护设施“三同时”管理工作的通知》（山东省人民政府 鲁政办发[2006]60号），2006年7月；

（8）《山东省环境保护厅关于印发<山东省建设项目竣工环境保护验收监测社会化试点单位监督与考核办法>和<山东省建设项目竣工环境保护验收专家库管理办法>的通知》（山东省环境保护厅 鲁环函[2011]808号），2011年12月；

（9）《山东省环境保护厅关于加强建设项目竣工环境保护验收管理的通知》（山东省环境保护厅 鲁环函[2011]417号），2011年6月；

（10）《山东省环境保护厅关于加强建设项目竣工环境保护验收等有关环境监管问题的通知》（山东省环境保护厅 鲁环函[2012]493号），2012年9月；

（11）《山东省环境保护厅关于进一步加强环境安全应急管理工作的通知》（山东省环境保护厅 鲁环发[2013]4号），2013年1月；

（12）《山东省环境保护厅关于加强建设项目特征污染物监管和绿色生态屏障建设的通知》（山东省环境保护厅 鲁环评函[2013]138号），2013年3月。

1.2.3技术规范及导则标准

- 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部 公告 2018年 第9号）

（2）《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》(HJ 2.1-2016)；

（3）《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ 2.2-2018)；

（4）《环境影响评价技术导则  地面水环境》(HJ 2.3-2018)；

（5）《环境影响评价技术导则  地下水环境》(HJ 610-2016)；

（6）《环境影响评价技术导则  声环境》(HJ 2.4-2009)；

（7）《环境影响评价技术导则  生态影响》(HJ 19-2011)；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)。

1.2.4技术文件依据

（1）河北德源环保科技有限公司《潍坊富源增压器有限公司年产60万台增压器（零部件）搬迁技改项目环境影响报告表》；

（2）潍坊市坊子区环境保护局《关于潍坊富源增压器有限公司年产60万台增压器（零部件）搬迁技改项目环境影响报告表的审批意见》（坊环审表字[2018]F-78号）。

## 1.3验收对象

本次验收的对象是潍坊富源增压器有限公司年产60万台增压器（零部件）搬迁技改项目，包括生产设施、环保设施核查、污染物排放监测。

# 二、建设项目概况

## 2.1项目地理位置及平面布置

本项目位于潍坊市坊子区双羊街以南，兴国路以东（山东测绘地理信息产业园内）。项目地理位置图见图2-1。该项目利用租赁厂区西侧大门，作为厂内运输和人流的出入口。本项目主要位于租赁厂区的东部，自北向南依次布置铸造车间、仓库。项目平面分布图见图2-2。

## 2.2卫生防护距离与周围敏感点情况

潍坊富源增压器有限公司年产60万台增压器（零部件）搬迁技改项目位于潍坊市坊子区双羊街以南，兴国路以东（山东测绘地理信息产业园内），中心经纬度：东经119°1'23.55"，北纬36°38'35.30"，所在厂区西临兴国路，北临双羊街，南临凤鸣路，东临帅克机械制造公司。

企业周边大气环境风险受体见表2-1。

表2-1 项目周围敏感点一览表

| 环境要素 | 环境保护 目标名称 | 方位 | 距项目厂界 最近距离（m） | 规模（人） | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境/环境风险 | 董家庄子村（已拆迁） | NE | 205 | 350 | GB3095-2012 二类区/-- |
|  | 南沟西村（已拆迁） | WNW | 270 | 1800 |  |
|  | 崇文社区 | WNW | 695 | 1200 |  |
|  | 东方新怡园 | WNW | 790 | 1860 |  |
|  | 恒信阳光新城 | SSW | 850 | 1300 |  |
|  | 辛李家庄村 | E | 665 | 650 |  |
|  | 辛冬一村 | ENE | 860 | 980 |  |

## 2.3项目工程概况

项目名称：年产60万台增压器（零部件）搬迁技改项目

建设单位：潍坊富源增压器有限公司

建设规模：年产60万台增压器（零部件），折合5000吨/年，其中涡轮壳2000吨，压气机壳700吨，中间体1100吨，喷嘴环700吨，隔热罩400吨，密封盖板100吨

建设性质：新建

建设地点：潍坊市坊子区双羊街以南，兴国路以东（山东测绘地理信息产业园内）

投    资：总投资4000万元，环保投资100万元

所属行业：其他专用设备制造  C3599

工作制度及劳动定员：采用两班工作制，每班工作8小时，年生产天数300天，劳动定员95人。

## 2.4工程内容及规模

1、主要建设内容

本项目工程建设内容主要包括主体工程，储运工程及辅助环保工程，工程组成情况见表2-2。

表2-2 工程主要建设内容

| 序号 | 工程 | 工程名称 | 工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 铸造车间 | 1处，建筑面积7264m2，轻钢结构，设置中频钢壳感应电炉、抛丸机、浇注机等 | 与环评一致 |
| 2 | 储运工程 | 原料库 | 1处，建筑面积1100m2，轻钢结构 | 与环评一致 |
|  |  | 成品库 | 1处，建筑面积5000m2，轻钢结构 | 与环评一致 |
|  |  | 配件库 | 1处，建筑面积1100m2，轻钢结构 | 与环评一致 |
| 3 | 辅助工程 | 办公及附属设施 | 1处，砖混结构，利用现有 | 与环评一致 |
| 4 | 环保工程 | 废气 | 加底砂、埋型、浇冒口烟尘和非甲烷总烃、翻箱、旧砂处理 粉尘、烟尘、非甲烷总烃 集气罩收集+水喷淋、光催等离废气一体机+15m排气筒；电炉熔炼烟尘袋式除尘器收集+15m排气筒；抛丸清砂粉尘袋式除尘器收集+15m排气筒 | 电炉熔炼烟尘、铁水倾倒烟尘布袋除尘器处理后15m排气筒（P1）排放；加底砂，埋沙，翻箱，旧沙处理工序粉尘布袋除尘器处理后15m排气筒（P2）排放；浇铸工序烟尘、非甲烷总烃布袋除尘器处理后15m排气筒（P3）排放；抛丸清砂工序粉尘布袋除尘器处理后15m排气筒（P4）排放，增加了一根浇注工序烟尘、非甲烷总烃排气筒 |
|  |  | 事故水池 | 有效容积50m3 | 与环评一致 |
|  |  | 噪声 | 减震垫、消声器等 | 与环评一致 |
|  |  | 危废库 | 废机油、废机油桶暂存，委托处置 | 与环评一致 |
|  |  | 一般固废 | 集中收集、定点放置 | 与环评一致 |

2、生产设备

本项目主要生产设备见表2-3。

表2-3（1） 本项目搬迁利旧主要生产设备一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 射芯机 | Z956 | 台 | 7 |
| 2 | 电阻炉 | GFC-30 | 台 | 1 |
| 3 | 精密特规 | HC-881 | 台 | 3 |
| 4 | 车床 | X860 | 台 | 9 |
| 5 | 抛丸机 | Q376E | 台 | 4 |
| 6 | 砂带机 | 8kw | 台 | 2 |
| 7 | 中频炉 | 500kg | 台 | 2 |
| 8 | 中频炉 | 1000kg | 台 | 2 |
| 9 | 井式电炉 | GY98-047 | 台 | 1 |
| 10 | 光谱仪 | ARK1000 | 台 | 1 |
| 11 | 碳硫分析仪 | 3kw | 台 | 1 |
| 12 | 换气通风系统 | 1.5 | 台 | 6 |
| 13 | 数控车床 | PUMA240LC | 台 | 6 |
| 14 | 立式加工中心 | ACE-TC4000 | 台 | 4 |
| 15 | 外圆磨床 | M1432C | 台 | 3 |
|  | 合计 |  |  | 52 |

表2-3（2）   本项目搬迁新购置主要设备一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 | 1600KVA | 台 | 1 |
| 2 | 射芯机 | Z958B | 台 | 20 |
| 3 | 静压造型线 |  |  | 1 |
| 4 | 壳型线 |  | 条 | 1 |
| 5 | 电炉除尘系统 |  | 套 | 2 |
| 6 | 废气净化系统 |  | 套 | 2 |
| 7 | 抛丸机 | Q3210 | 台 | 4 |
| 8 | 砂带机 |  | 台 | 4 |
| 9 | 烘箱 | HC-881 | 台 | 4 |
| 10 | 井式电炉 | GY98-04B | 台 | 1 |
| 11 | 平衡吊 |  | 台 | 2 |
| 12 | 打磨机 |  | 台 | 10 |
| 13 | 空压机 | LGJ45 | 套 | 3 |
| 合计 |  |  |  | 55 |

3、水平衡

项目厂区排水系统实行雨污分流制，雨水排入厂区内雨水管网，统一排入市政雨水管网；项目生产过程中设备冷却水循环使用，定期补充，不外排；落砂增湿用水全部蒸发损耗，不外排；生活污水按用水量80%计算，共产生生活污水量3.2m3/d，经化粪池处理后接入市政污水管网，进入坊子区污水处理厂进一步处理后达标外排。

本项目水平衡图见图2-5。

图2-5  项目水平衡图    m3/a

## 2.5主要工艺流程及产污环节

2.5.1主要工艺流程及产污环节

本项目主要产品为增压器（零部件），包括涡轮壳、压气机壳、中间体、喷嘴环、隔热罩、密封盖板。各个零部件生产工艺大体一致。

一、埋钢丸工艺壳型铸造自动化生产线

主要工艺简述：

该项目采用目前国内外先进的埋钢丸工艺壳型铸造工艺技术，生产工艺流程主要包括备料、造型、熔炼、浇注、抛丸清理等工序，主要工艺流程简述如下：

1、备料

公司所用主要原料为废钢和铸造合金，其它辅料选用成分稳定、品质优良的材料。各类原材料经检验合格后入库分类存放。生产部根据市场及客户需求向铸造车间下达生产牌号及生产计划，铸造车间根据计划安排电炉技术员配制原材料使用单。电炉工凭配料单领用原材料并运送至电炉进行熔炼。

2、造型工序

该工序是在自动造型线上完成，分为砂床制备、放置壳型、填砂、密封定型四个工位。

（1）砂床制备

带有抽气室的砂箱在振动台上卡紧，然后底部放入一定厚度的底砂（一般砂床厚度在50～100mm），振实。

型砂为无粘结剂、无填加物、不含水的覆膜砂。

自动造型线采用雨淋式加砂，即通过调整多孔闸板中的动板与静板的相对位置来改变漏砂孔的横截面积，进而改变下砂量。

（2）放置壳型

底砂振实后，根据工艺要求，在底砂上放置壳型，并培砂固定。

（3）填砂

继续向砂箱内加入型砂，同时在三维振实台上施以振动（X、Y、Z三个方向），时间一般为30～60s，使型砂充满模型的各个部位，且使型砂的堆积密度增加。

（4）密封定型

砂箱表面用塑料薄膜密封，用真空泵将砂箱内抽成一定真空，靠大气压力与铸型内压力之差将砂粒“粘结”在一起，维持铸型浇注过程不崩散，称之为“负压定型”。

3、熔炼

先加入一部分原料进行熔化，以保证在熔化过程中不结炉，剩余原料分阶段加入；炉料熔化95%以上可取样分析，然后扒渣；炉料全部熔化后，用测温枪测温，温度在1450℃左右即可出炉。

4、浇注

出炉铁水倒入事先放有球化剂的铁水包内，当铁水倒至三分之二处时暂停，待其充分球化（反应时间为65～90s）反应后，再倒入剩余铁水。将浇包里的铁水浇入到模具中， 浇注完毕后， 铸件在铸型内冷却一定时间。

5、落砂清理

浇注后，砂箱在冷却段冷却2h，然后进行落砂操作，落砂得到的旧砂送至砂处理线处理后循环使用。落砂工序产生的浇冒口、浇道、废件分类存放，作为回炉料使用。旧砂回收率96%以上。落砂清理工序均配置除尘系统。

6、抛丸清理

毛坯件进入抛丸清理机去除表面粘砂和氧化铁皮。抛丸过程产生的粉尘经除尘器处理后排空，收集的粘砂和氧化铁皮集中出售。抛丸清理后的毛坯件须经打磨去除毛刺，产生的飞边作为回炉料使用。

其主要工艺流程及产污环节见图2-6。

图2-6  项目埋钢丸工艺壳型铸造自动化生产线生产工艺流程及产污环节图

二、粘土砂造型铸造自动化生产线

该项目采用埋粘土砂造型铸造工艺技术，生产工艺流程主要包括备料、造型、熔炼、浇注、抛丸清理等工序，主要工艺流程简述如下：

1、备料

公司所用主要原料为废钢和铸造合金，其它辅料选用成分稳定、品质优良的材料。各类原材料经检验合格后入库分类存放。生产部根据市场及客户需求向铸造车间下达生产牌号及生产计划，铸造车间根据计划安排电炉技术员配制原材料使用单。电炉工凭配料单领用原材料并运送至电炉进行熔炼。

2、砂处理

砂处理线将新沙、粘土等进行混砂后造型，再经振动筛筛选后得到回收砂。

振动筛工作原理：振动筛工作时，两电机同步反向旋转使激振器产生反向激振力，迫使筛 体带动筛网做纵向运动，使其上的物料受激振力而周期性向前抛出一个射程，从而完成物料筛分作业。处理后细沙利用细沙回收机进行回收装袋，回收率约为96%。

3、造型

将混合好湿润的型砂和模具放入沙箱中静压压实后，将模具取出，即完成造型。

4、熔炼

先加入一部分原料进行熔化，以保证在熔化过程中不结炉，剩余原料分阶段加入；炉料熔化95%以上可取样分析，然后扒渣；炉料全部熔化后，用测温枪测温，温度在1450℃左右即可出炉。

5、浇注

出炉铁水倒入事先放有球化剂的铁水包内，当铁水倒至三分之二处时暂停，待其充分球化（反应时间为65～90s）反应后，再倒入剩余铁水。将浇包里的铁水浇入到模具中， 浇注完毕后，铸件在铸型内冷却一定时间。

6、落砂清理

浇注后，砂箱在冷却段冷却2h，然后进行落砂操作，落砂得到的旧砂送至砂处理线处理后循环使用。落砂工序产生的浇冒口、浇道、废件分类存放，作为回炉料使用。旧砂回收率96%以上。落砂清理工序均配置除尘系统。

7、抛丸清理

毛坯件进入抛丸清理机去除表面粘砂和氧化铁皮。抛丸过程产生的粉尘经除尘器处理后排空，收集的粘砂和氧化铁皮集中出售。抛丸清理后的毛坯件须经打磨去除毛刺，产生的飞边作为回炉料使用。

其主要工艺流程及产污环节见图2-7。

图2-7  项目粘土砂造型铸造自动化生产线生产工艺流程及产污环节图

## 2.6污染物产生处理及排放情况

2.6.1废气产生及治理

该项目产生的废气主要为涂料产生的非甲烷总烃，加底砂、埋型产生的粉尘，翻箱粉尘，清理室粉尘，铁水倾倒、电炉熔炼烟尘，浇注时的浇冒口烟尘和有机废气，砂处理粉尘。建设单位已设置UV光催化氧化装置、布袋除尘器，对全部固定生产设施颗粒物、非甲烷总烃产生节点增设集气罩，通过管路汇总，将含非甲烷总烃、颗粒物废气引入UV光催化氧化装置处理和布袋除尘器处理，尾气经4根15m排气筒P1-P4排放，未收集的非甲烷总烃、颗粒物以无组织形式排放。

2.6.2废水产生及治理

按照环保要求，本项目厂区设置了雨污分流制排水系统。项目生产过程中设备冷却水循环使用，定期补充，不外排；落砂增湿用水全部蒸发损耗，不外排；生活污水按用水量80%计算，共产生生活污水量3.8m3/d，经化粪池处理后接入市政污水管网，进入坊子区污水处理厂进一步处理后达标外排虞河，对附近地表水影响较小。

2.6.3固废产生及治理

本项目熔炼过程中产生的炉渣，产生量约为25t/a，统一收集后外售；浇注工序产生的废铁渣，产生量约为100t/a，统一收集后外售；砂处理过程产生的旧砂，主要来自更换下来的不能循环使用的废旧型砂，更换率为4%，型砂量为3900t/a，则计算得产生遗弃的旧砂量为156t/a，统一收集后外售；不合格产品，产生量约为25t/a，重新熔炼回用；除尘器收集的粉尘，产生量为16.70t/a，统一收集后外售；机械维修产生的废机油，产生量为0.05t/a，属于危险废物，危废代码是900-249-08，交由有资质单位妥善处置；生活垃圾主要是干垃圾，产生量为14.25t/a，主要成分是废纸、垃圾袋、清扫垃圾、废包装物，均交由环卫部门处理，不外排。

由于本项目刚投入试生产，机油尚未进行更换。

2.6.4噪声产生及治理

项目主要噪声源为车间的中频电炉、车床、抛丸机、砂带机、磨床、行车、静压造型线、壳型线、空压机、风机、水泵、环保设施等运行噪音，采取了以下措施降低噪声：

（1）在满足工艺要求的前提下，尽量选择功率小、噪声低的设备；

（2）震动较大的设备采用单独基础，在此基础上采取相应的减振措施；

（3）厂区合理布局；加强车间的隔音措施；对各种噪声设备采用隔音、降噪等措施。

## 2.7项目原辅料消耗情况

本项目主要原辅材料消耗情况见表2-3。

表2-3 主要原辅材料消耗一览表

| 材料名称 | 形态 | 全年用量（t） | 储存方式 | 厂内最大存储量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生铁 | 固态 | 2505.275 | 袋装 | 250t | 与环评一致 |
| 废钢 | 固态 | 2594.74 | 袋装 | 250t | 与环评一致 |
| 覆膜砂 | 固态 | 3000 | 袋装 | 300t | 与环评一致 |
| 粘土砂 | 固态 | 900 | 袋装 | 90t | 与环评一致 |
| 钼铁 | 固态 | 7.7 | 袋装 | 1t | 与环评一致 |
| 硅铁 | 固态 | 18.27 | 袋装 | 2t | 与环评一致 |
| 锰铁 | 固态 | 18.27 | 袋装 | 2t | 与环评一致 |
| 铬铁 | 固态 | 7.31 | 袋装 | 1t | 与环评一致 |
| 镍板 | 固态 | 7.31 | 袋装 | 1t | 与环评一致 |
| 涂料 | 液态 | 50 | 桶装 | 5t | 与环评一致 |

## 2.8项目变更情况

该项目实际建设与环评及批复相比较，主要变更内容如下：

1、废气处理后经3根15m排气筒达标排放变为经4根15m排气筒达标排放，浇铸烟气采取了单独了环保处理设施和新增了一根排气筒。

2、浇铸烟气原采取水喷淋、光催等离废气一体机，现变为布袋除尘器+UV光氧催化装置。

根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）中相关规定，以上变动不属于重大变动。

三、环境影响评价建议及环境影响评价批复要求

## 3.1环评结论及建议

只要本项目注重环境保护，认真落实本评价提出的各项防治措施，做好废水处理工作，废气、噪声治理工作，保证及时处理、处置固体废弃物，经采取一定的措施后，项目所在地的环境功能区划仍能维持现状，污染物排放总量对周围环境贡献值不大。因此，企业只要严格落实本报告提出的各项污染防治措施，确保达标排放，积极推行清洁生产，努力实现经济效益、社会效益、环境效益的统一，则从环保角度看，该项目在拟建地建设是可行的。

## 3.2环评批复要求

一、该项目位于潍坊市坊子区双羊街以南，兴国路以东（山东测绘地理信息产业园内），总投资4000万元，其中环保投资100万元。项目总占地面积22661㎡，租赁潍坊翔云动力科技有限公司已建成厂房总建筑面积14464㎡，其中，铸造车间建筑面积7264㎡、原料库1100㎡、成品库5000㎡、配件库1100㎡。利用原有的机械加工设备以及部分铸造设备等52台（套），新上两条自动生产流水线，新增中频钢壳感应电炉（4台）、抛丸机、浇注机、机加工设备等配套设备55台（套），项目建成后可形成年产60万台增压器（零部件）的生产能力，折合5000吨。在落实相应的污染防治措施和生态保护措施后，能够满足环境保护要求，同意该项目办理环评手续。

二、项目在建设过程中，要认真全面落实报告表中所提出的的污染防治措施，同时确保达到如下要求：

1、严格遵守污染防治措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”原则。

2、项目建成后，无生产废水排放；电炉冷却水循环使用，定期添加。产生的生活污水经化粪池处理后接入市政污水管网，经坊子区污水处理厂进一步处理后达标外排虞河。

3、项目建成后，办公室采用电能（空调）制冷和取暖，不得新上燃煤（燃油）设施。

4、项目全部车间内进行，项目使用加底砂、埋砂、翻箱、旧砂处理产生粉尘收集经有效处理后，不低于15米高排气筒达标排放，颗粒物执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区要求；浇铸工序废气收集经有效处理后，不低于15米高排气筒达标排放，挥发性有机物确保满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中排放浓度限值要求，颗粒物执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区要求；项目电炉熔炼烟尘、铁水倾倒烟尘收集经布袋除尘器处理后，通过不低于15米高排气筒达标排放，颗粒物执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区要求；项目抛丸废气收集，经袋式除尘器处理后通过不低于15米高排气筒达标排放，颗粒物执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区要求；无组织排放的废气确保达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值的要求。企业按规范定期委托有资质单位开展自行监测工作。

5、中频电炉、车床、抛丸机、砂带机、磨床、行车、静压造型线、壳型线、空压机、风机等噪声源要采取室内合理布局、基础减震、距离衰减、建筑物隔声等措施，对车间墙壁门窗采取吸音、隔音措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准。企业按规范定期委托有资质单位开展自行监测工作。

6、项目产生的边角料、废炉渣、旧砂、废铁渣等统一收集后外售综合利用；职工日常生活产生的生活垃圾与环卫部门签订处理协议，由环卫部门集中清运，不得堆存。项目危险废物包括废机油、废油桶等，按照相关规定规范存储、管理，委托有资质单位处理，签订处理协议。产生的固体废物应设置固定场所（硬化、防渗、防雨）存放并妥善处置，不得乱堆、乱排放。

7、项目在生产工艺中不得存在湿法表面处理（酸洗、磷化、电泳）、喷涂、电镀工艺。

8、加强环境风险防范安全意识，提高安全防范风险的意识。建设事故应急池及配套管网，做好环境应急物资储备，制定突发环境污染事故应急预案。落实各项环境风险防范意识，防止发生突发环境事故和污染危害。

9、建设单位按相关规范做好环境信息公开相关工作。

10、该项目的环境影响评价文件批准后，其性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件；该项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件须报潍坊市坊子区环境保护局，并按规定接受各级环保部门的监督检查。

11、请潍坊市坊子区环境监察大队加强该项目建设、运营期间的环境保护监督督查工作。

12、建设单位在接到本批复后5个工作日内，将批准后的环境影响评价报告表及审批意见送潍坊市坊子区环境保护局，并按规定接收各级环保部门的监督检查。

13、项目竣工后，建设单位自行严格按照《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（中华人民共和国国务院令第682号）对配套建设的环境保护措施进行验收，编制验收报告，配套建设的环境保护措施经验收合格后，方可投入生产或者使用。

环评批复见附件1。

# 四、验收监测调查

## 4.1验收监测目的和范围

为核查该工程主要污染源、污染物及环保设施运转情况，确定本项目验收监测范围包括有组织废气排放情况、无组织废气排放情况和厂界噪声监测。

## 4.2验收监测期间生产工况检查

监测时间：2019年05月08日~05月09日

表4-1 验收监测期间日产量一览表

| 时间 | 产品 | 实际生产总量 | 设计生产能力 | 生产负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05.08 | 增压器（零部件） | 1900（台/d） | 2000（台/d） | 95 |
| 05.09 |  | 1950（台/d） |  | 97.5 |

监测时间：2019年05月28日~05月29日

表4-2 验收监测期间日产量一览表

| 时间 | 产品 | 实际生产总量 | 设计生产能力 | 生产负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05.28 | 增压器（零部件） | 1950（台/d） | 2000（台/d） | 97.5 |
| 05.29 |  | 2000（台/d） |  | 100 |

由上表可知监测期间生产负荷大于等于95%，满足验收监测期间生产负荷不小于75%的要求，监测期间环保设施运行正常，验收监测数据具有代表性。

# 五、验收监测内容

## 5.1有组织废气监测

1、监测点位频次及项目

本期项目验收有组织废气监测的监测点位、监测项目及监测频次详见表5-1。

表5-1  有组织排放监测一览表

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 有组织排放 | 排气筒P1 | 颗粒物 | 3次/天，连续监测2天 |
|  | 排气筒P2 | 颗粒物 |  |
|  | 排气筒P3 | 颗粒物、非甲烷总烃 |  |
|  | 排气筒P4 | 颗粒物 |  |

2、监测方法及质量控制

表5-2  监测分析方法

| 样品类别 | 检验项目 | 检测方法 | 检出限 | 主要检测仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 颗粒物 | HJ 836-2017固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 | 1.0mg/m3 | 低浓度自动烟尘烟气综合测试仪ZR-3260D型 电子天平 EX125DZH |
|  | 非甲烷总烃 | HJ 38-2017固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | 0.07mg/m3 | 气相色谱仪GC9790Ⅱ |

质量控制措施

废气监测质量保证按照国家环保局发布的《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求与规定进行全过程质量控制。

验收监测中及时了解工况情况，确保监测过程中工况负荷满足有关要求；合理布设监测点位，确保各监测点位布设的科学性和可比性；监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法，监测人员经过考核并持有合格证书；监测数据严格实行复核审核制度。

采样仪器在进入现场前对采样器流量计、流速计、浓度等进行校核。烟气监测（分析）仪器在监测前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在监测时确保其采样流量。

3、评价标准

本项目有组织非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5的要求（60mg/m3）；有组织颗粒物排放浓度执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中“重点控制区”标准限值要求，排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中15m排气筒二级标准。废气执行标准见表5-3。

表5-3  有组织废气执行标准

| 污染源 | 污染物 | 排放浓度限值 (mg/m3) | 排放速率限值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 高度(m) | 最高标准(kg/h) |
| 浇铸 | 非甲烷总烃 | 60 | 15 | / |
| 加底砂、埋砂、翻箱、旧砂处理、浇铸工序、电炉熔炼烟尘、铁水倾倒 | 颗粒物 | 10 | 15 | 3.5 |

4、有组织废气监测结果

表5-4  有组织废气监测结果表

| 检测类别 | 有组织废气 | 检测地点 | P1电炉熔炼烟尘、铁水倾倒烟尘工序排气筒出口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 2019.05.08 | 2019.05.09 |
| 检测频次 检测项目 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| 标干流量（Nm3/h） | 30688 | 30451 | 30848 | 30587 | 31976 | 30985 |
| 颗粒物 | 实测浓度（mg/m3） | 4.6 | 5.0 | 4.2 | 4.8 | 5.3 | 4.4 |
|  | 排放速率（kg/h） | 0.141 | 0.152 | 0.130 | 0.147 | 0.169 | 0.136 |
| 排气筒高度（m） | H=15 |
| 排气筒内径（m） | 出口：d=1.0 |
| 备注 | / |

表5-5   有组织废气监测结果表

| 检测类别 | 有组织废气 | 采样日期 | 2019.05.08 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测地点 | P2加底砂，埋沙，翻箱，旧沙处理工序排气筒进口 | P2加底砂，埋沙，翻箱，旧沙处理工序排气筒出口 |
| 检测频次 检测项目 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| 标干流量（Nm3/h） | 31976 | 30985 | 31336 | 37946 | 36988 | 37229 |
| 颗粒物 | 实测浓度（mg/m3） | 69 | 55 | 63 | 5.6 | 4.6 | 5.3 |
|  | 排放速率（kg/h） | 2.21 | 1.70 | 1.97 | 0.212 | 0.170 | 0.197 |
| 排气筒高度（m） | H=15 |
| 排气筒内径（m） | 进口：d=1.05；出口：d=1.15 |
| 检测类别 | 有组织废气 | 采样日期 | 2019.05.09 |
| 检测地点 | P2加底砂，埋沙，翻箱，旧沙处理工序排气筒进口 | P2加底砂，埋沙，翻箱，旧沙处理工序排气筒出口 |
| 检测频次 检测项目 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| 标干流量（Nm3/h） | 31592 | 31318 | 31692 | 37149 | 37520 | 37279 |
| 颗粒物 | 实测浓度（mg/m3） | 58 | 55 | 61 | 4.8 | 4.4 | 5.0 |
|  | 排放速率（kg/h） | 1.83 | 1.72 | 1.93 | 0.178 | 0.165 | 0.186 |
| 排气筒高度（m） | H=15 |
| 排气筒内径（m） | 进口：d=1.05；出口：d=1.15 |

表5-6   有组织废气监测结果表

| 检测类别 | 有组织废气 | 采样日期 | 2019.05.08 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测地点 | P3浇铸工序排气筒进口 | P3浇铸工序排气筒出口 |
| 检测频次 检测项目 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| 标干流量（Nm3/h） | 48584 | 49008 | 49505 | 53116 | 52691 | 52292 |
| 颗粒物 | 实测浓度（mg/m3） | 69 | 65 | 59 | 5.6 | 5.3 | 4.9 |
|  | 排放速率（kg/h） | 3.35 | 3.19 | 2.92 | 0.297 | 0.279 | 0.256 |
| 排气筒高度（m） | H=15 |
| 排气筒内径（m） | 进口：d=1.1；出口：d=1.25 |
| 检测类别 | 有组织废气 | 采样日期 | 2019.05.09 |
| 检测地点 | P3浇铸工序排气筒进口 | P3浇铸工序排气筒出口 |
| 检测频次 检测项目 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| 标干流量（Nm3/h） | 49233 | 49155 | 48965 | 52847 | 53169 | 53021 |
| 颗粒物 | 实测浓度（mg/m3） | 61 | 63 | 67 | 4.6 | 5.2 | 5.9 |
|  | 排放速率（kg/h） | 3.00 | 3.10 | 3.28 | 0.243 | 0.276 | 0.313 |
| 排气筒高度（m） | H=15 |
| 排气筒内径（m） | 进口：d=1.1；出口：d=1.25 |

表5-7   有组织废气监测结果表

| 检测类别 | 有组织废气 | 检测地点 | P4抛丸工序排气筒出口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 2019.05.08 | 2019.05.09 |
| 检测频次 检测项目 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| 标干流量（Nm3/h） | 7250 | 7162 | 7265 | 7145 | 7191 | 7132 |
| 颗粒物 | 实测浓度（mg/m3） | 4.3 | 4.0 | 3.7 | 4.8 | 4.5 | 4.1 |
|  | 排放速率（kg/h） | 3.12× 10-2 | 2.86× 10-2 | 2.69× 10-2 | 3.43× 10-2 | 3.24× 10-2 | 2.92× 10-2 |
| 排气筒高度（m） | H=15 |
| 排气筒内径（m） | 出口：d=0.8 |
| 备注 | / |

表5-8  有组织废气检测结果

| 检测类别 | 有组织废气 | 采样日期 | 2019.05.28 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测地点 | P3浇注工序排气筒进口 | P3浇注工序排气筒出口 |
| 检测频次 检测项目 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| 标干流量（Nm3/h） | 11827 | 11673 | 12015 | 13858 | 14017 | 13652 |
| 非甲烷总烃 | 实测浓度（mg/m3） | 11.2 | 10.5 | 10.1 | 5.16 | 4.89 | 4.61 |
|  | 排放速率（kg/h） | 0.132 | 0.123 | 0.121 | 7.15× 10-2 | 6.85× 10-2 | 6.29× 10-2 |
| 排气筒高度（m） | H=15 |
| 排气筒内径（m） | 进口：d=0.5；出口：d=0.5 |
| 备注 | / |

表5-9 有组织废气检测结果

| 检测类别 | 有组织废气 | 采样日期 | 2019.05.29 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测地点 | P3浇注工序排气筒进口 | P3浇注工序排气筒出口 |
| 检测频次 检测项目 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| 标干流量（Nm3/h） | 10832 | 10576 | 10118 | 12973 | 13268 | 13717 |
| 非甲烷总烃 | 实测浓度（mg/m3） | 11.9 | 11.1 | 11.5 | 5.03 | 4.96 | 4.75 |
|  | 排放速率（kg/h） | 0.129 | 0.117 | 0.116 | 6.53× 10-2 | 6.58× 10-2 | 6.52× 10-2 |
| 排气筒高度（m） | H=15 |
| 排气筒内径（m） | 进口：d=0.5；出口：d=0.5 |
| 备注 | / |

表5-10  有组织废气检测结果

| 检测类别 | 有组织废气 | 采样日期 | 2019.05.28 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测地点 | 制芯工序排气筒进口 | P1制芯工序、电炉排气筒总出口 |
| 检测频次 检测项目 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| 标干流量（Nm3/h） | 10085 | 11731 | 10257 | 12318 | 12759 | 13025 |
| 非甲烷总烃 | 实测浓度（mg/m3） | 9.98 | 10.2 | 9.88 | 4.39 | 4.82 | 5.07 |
|  | 排放速率（kg/h） | 0.101 | 0.120 | 0.101 | 5.41× 10-2 | 6.15× 10-2 | 6.60× 10-2 |
| 排气筒高度（m） | H=15 |
| 排气筒内径（m） | 进口：d=0.5；出口：d=1.0 |
| 备注 | / |

表5-11   有组织废气检测结果

| 检测类别 | 有组织废气 | 采样日期 | 2019.05.29 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测地点 | 制芯工序排气筒进口 | P1制芯工序、电炉排气筒总出口 |
| 检测频次 检测项目 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| 标干流量（Nm3/h） | 10732 | 11358 | 10836 | 12028 | 11973 | 11582 |
| 非甲烷总烃 | 实测浓度（mg/m3） | 10.5 | 9.89 | 9.74 | 5.23 | 4.94 | 4.57 |
|  | 排放速率（kg/h） | 0.113 | 0.112 | 0.106 | 6.29× 10-2 | 5.91× 10-2 | 5.29× 10-2 |
| 排气筒高度（m） | H=15 |
| 排气筒内径（m） | 进口：d=0.5；出口：d=1.0 |
| 备注 | / |

根据验收监测期间现场监测结果：

有组织废气排气筒P1中颗粒物最大排放浓度为5.3mg/m3，排气筒P2中颗粒物最大排放浓度为5.6mg/m3，排气筒P3中颗粒物最大排放浓度为5.9mg/m3，排气筒P4中颗粒物最大排放浓度为4.8mg/m3，满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中“重点控制区”标准限值要求（（颗粒物10mg/m3），四根排气筒中颗粒物最大排放速率为0.313kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中15m排气筒二级标准（3.5kg/h）。

有组织废气排气筒P1中非甲烷总烃最大排放浓度为5.23mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5的要求（60mg/m3）。

有组织废气排气筒P3中非甲烷总烃最大排放浓度为5.16mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5的要求（60mg/m3）。

## 5.2无组织废气监测

1、监测点位频次及项目

根据项目及厂界情况，对无组织废气进行监测，监测内容及频次等见表5-8，现场监测布点图见图5-1。

表5-8  无组织排放监测一览表

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 无组织排放 | 上风向设1个监测点、下风向厂界外十米内设3个监测点 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 3次/天，连续监测2天 |
|  |  | 气象因子 （气温、气压、风向、风力） |  |

2、监测方法

表5-9  监测分析方法

| 样品类别 | 检验项目 | 检测方法 | 检出限 | 主要检测仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 颗粒物 | GB/T 15432-1995环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 | 0.001mg/m3 | 综合智能大气采样器 HY1201 电子天平 AUW120D |
|  | 非甲烷总烃 | HJ 604-2017环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 | 0.07 mg/m3 | 气体真空采样箱 气相色谱仪 GC 9790Ⅱ |

质量控制措施

废气监测质量保证按照国家环保局发布的《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求与规定进行全过程质量控制。

采样仪器在进入现场前对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析）仪器在监测前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在监测时确保其采样流量。

图5-1 厂界无组织监测布点示意图

3、评价标准

本项目无组织非甲烷总烃厂界浓度排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015 ）表9企业边界非甲烷总烃排放限值（4mg/m3），无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。废气执行标准见表5-10。

表5-10  无组织废气执行标准

| 污染源 | 污染物 | 无组织限值 (mg/m3) |
| --- | --- | --- |
| 浇铸 | 颗粒物 | 4.0 |
| 加底砂、埋砂、翻箱、旧砂处理、浇铸工序、电炉熔炼烟尘、铁水倾倒 | 颗粒物 | 1.0 |

4、监测结果

表5-11  气象监测记录

| 采样日期 | 频次 | 气温 (℃) | 气压 (kPa) | 风速 (m/s) | 风向 | 总云量 | 低云量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.05.08 | 第1次 | 15.6 | 101.1 | 2.1 | SW | 5 | 2 |
|  | 第2次 | 19.4 | 100.9 | 2.2 | SW | 6 | 3 |
|  | 第3次 | 23.1 | 100.7 | 2.0 | SW | 6 | 3 |
| 2019.05.09 | 第1次 | 20.6 | 100.8 | 1.8 | SW | 5 | 2 |
|  | 第2次 | 23.4 | 100.7 | 1.7 | SW | 6 | 3 |
|  | 第3次 | 24.8 | 100.6 | 1.5 | SW | 5 | 2 |

表5-12  厂界无组织监测结果（单位mg/m3）

| 检测类别 | 无组织废气 | 采样日期 | 2019.05.08-2019.05.09 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 颗粒物（mg/m3）小时值 |
| 采样点位 | 上风向1# | 下风向2# | 下风向3# | 下风向4# |
| 日期 | 2019.05.08 |
| 第1次 | 0.187 | 0.206 | 0.215 | 0.198 |
| 第2次 | 0.192 | 0.211 | 0.199 | 0.202 |
| 第3次 | 0.179 | 0.223 | 0.209 | 0.214 |
| 日期 | 2019.05.09 |
| 第1次 | 0.185 | 0.213 | 0.203 | 0.218 |
| 第2次 | 0.178 | 0.208 | 0.214 | 0.202 |
| 第3次 | 0.192 | 0.219 | 0.225 | 0.199 |
| 检测类别 | 无组织废气 | 采样日期 | 2019.05.08-2019.05.09 |
| 检测项目 | 非甲烷总烃（mg/m3）小时值 |
| 采样点位 | 上风向1# | 下风向2# | 下风向3# | 下风向4# |
| 日期 | 2019.05.08 |
| 第1次 | 1.84 | 2.21 | 2.35 | 2.05 |
| 第2次 | 1.96 | 2.39 | 2.46 | 2.24 |
| 第3次 | 1.98 | 2.11 | 2.22 | 2.18 |
| 日期 | 2019.05.09 |
| 第1次 | 1.72 | 2.13 | 2.09 | 2.01 |
| 第2次 | 1.93 | 2.22 | 2.35 | 2.14 |
| 第3次 | 1.81 | 2.06 | 2.18 | 2.22 |

根据现场监测期间监测结果：厂界无组织废气非甲烷总烃最大浓度为2.46mg/m3，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015 ）表9企业边界非甲烷总烃排放限值（4mg/m3）；颗粒物最大浓度为0.223mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中无组织排放监控浓度限值（颗粒物1.0mg/m3）要求。

## 5.3噪声监测

1、监测点位及监测频次

根据厂区周边环境情况，及厂内噪声源分布，共布设4个厂界噪声监测点位，布点图见图5-2。

监测频次：每个监测点位昼间、夜间各监测1次，连续2天。

监测项目：昼间、夜间等效A声级（Leq A）。

图5-2 厂界噪声监测布点示意图

2噪声监测方法及质控措施

厂界噪声监测按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）执行。质量保证和质控按照国家环保局《环境监测技术规范》（噪声部分）进行。监测仪器在测量前后，仪器在测量现场要进行声学校准，其前后示值差不能大于0.5dB（A）。

3噪声评价标准

本项目夜间不生产，按照环评批复要求确保达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求，如表5-16。

表5-16工业企业厂界环境噪声标准

| 监测对象 | 项 目 | 单 位 | 限 值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 昼间噪声 | dB（A） | 60 | （GB12348－2008）2类声环境功能区 |

4噪声监测结果

表5-17噪声监测结果（单位dB(A)）

| 检测项目 | 检测日期 | 检测结果 | 气象条件 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 东厂界1# | 南厂界2# | 西厂界3# | 北厂界4# |  |
| 工业企业厂界环境噪声 | 2019.05.08 | 昼间 | 54.8 | 53.7 | 55.1 | 55.8 | 无雷电、无雨雪，风速2.1m/s |
|  | 2019.05.09 | 昼间 | 55.0 | 54.3 | 54.8 | 55.6 | 无雷电、无雨雪，风速1.7m/s |

现场监测期间，昼间厂界噪声值在53.7~55.8dB（A）之间，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准昼间60 dB（A）的要求。

## 5.4总量核算

本项目不需申请总量。

## 5.5环评中监测计划落实情况

本项目运行过程中落实了环评中相关监测计划。

# 六、 环境风险防范措施检查及分析

## 6.1环境安全三级防范措施检查

本项目生产设备全部位于生产车间内，车间密闭，仅在雨水排放口处设置切断装置，防止事故废水排往外环境。

本项目水收集系统均做防渗处理。

# 七、环境管理调查

## 7.1环保机构设置和环保管理制度检查

公司设立环保领导机构，由总经理负责，下辖车间安全员、组员等共3人，统一负责全厂环保工作。

企业结合自身情况，制定了环保管理制度，制度中明确了相关的管理规定。

## 7.2突发性环境事件应急预案及环境风险应急物资检查

1、项目生产过程中大量使用电器，操作管理不当时容易造成火灾风险。

2、UV光氧催化装置、除尘器发生故障时造成非甲烷总烃、颗粒物排放浓度过高。

3、涂料桶、机油桶等泄漏，对土壤及地下水造成污染。

公司针对于存在的环境风险：①针对于可能发生的火灾风险，公司配备消防应急物资，尽可能使火灾得到有效控制；②公司对生产场地、水性墨存储区等风险区域进行相应的硬化防渗处理，设置导流沟，发生火灾时的消防水或发生泄漏时的涂料、机油等沿导流沟进入事故池暂存，防止因消防水或涂料、机油泄漏进入环境对环境造成污染。③公司在浇铸、加底砂、埋砂、翻箱、旧砂处理等区域处安装集气罩，同时安装除尘器、UV光氧催化装置，有效降低颗粒物、非甲烷总烃废气排放浓度。④公司编制了《突发性环境事件应急预案》，制定详细有效的应急措施，定期对各预案进行演练和评审，充分保障预案的有效性和充分性，降低环境风险。

表7-1   项目应急物资一览表

| 序号 | 名称 | 型号/类型 | 存放地点 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭火器 | 8kg | 办公室、车间 | 个 | 15 |
| 2 | 口罩 | 3M8210 | 维修车间 | 个 | 15 |
| 3 | 防毒面具 | 3M6800 | 仓库 | 个 | 6 |
| 4 | 铁锹 | 锰钢消防锨 | 车间 | 个 | 8 |
| 5 | 急救药箱 | 常备急救药箱 | 办公室 | 个 | 1 |
| 6 | 手套 | 乳胶手套 | 仓库 | 个 | 15 |
| 7 | 常备沙子 | 河沙 | 消防池 | 方 | 2 |
| 8 | 消防栓 | 标配 | 厂区 | 套 | 2 |

企业突发环境事件应急预案已备案。

## 7.3环保投资核查

项目实际总投资4000万元，其中环保投资100万元，占实际总投资的2.5%。

表7-2环保投资明细表

| 项 目 | 实际投资(万元) |
| --- | --- |
| 工程总投资 | 4000 |
| 其中：环保投资 | 100 |
| 废水治理 | 15 |
| 废气治理 | 60 |
| 噪声治理 | 10 |
| 固废治理 | 5 |
| 绿化、风险等 | 10 |
| 占总投资比例 | 2.5% |

# 八、环评批复落实情况

表8-1    项目环评批复落实情况表

| 序号 | 环评及其批复情况 | 实际建设情况 | 落实 情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 该项目位于潍坊市坊子区双羊街以南，兴国路以东（山东测绘地理信息产业园内），总投资4000万元，其中环保投资100万元。项目总占地面积22661㎡，租赁潍坊翔云动力科技有限公司已建成厂房总建筑面积14464㎡，其中，铸造车间建筑面积7264㎡、原料库1100㎡、成品库5000㎡、配件库1100㎡。利用原有的机械加工设备以及部分铸造设备等52台（套），新上两条自动生产流水线，新增中频钢壳感应电炉（4台）、抛丸机、浇注机、机加工设备等配套设备55台（套），项目建成后可形成年产60万台增压器（零部件）的生产能力。 | 该项目位于潍坊市坊子区双羊街以南，兴国路以东（山东测绘地理信息产业园内），总投资4000万元，其中环保投资100万元。项目总占地面积22661㎡，租赁潍坊翔云动力科技有限公司已建成厂房总建筑面积14464㎡，其中，铸造车间建筑面积7264㎡、原料库1100㎡、成品库5000㎡、配件库1100㎡。利用原有的机械加工设备以及部分铸造设备等52台（套），新上两条自动生产流水线，新增中频钢壳感应电炉（4台）、抛丸机、浇注机、机加工设备等配套设备55台（套），项目建成后可形成年产60万台增压器（零部件）的生产能力，折合5000吨。 | 落实 |
| 2 | 项目建成后，无生产废水排放；电炉冷却水循环使用，定期添加。产生的生活污水经化粪池处理后接入市政污水管网，经坊子区污水处理厂进一步处理后达标外排虞河 | 项目建成后，无生产废水排放；电炉冷却水循环使用，定期添加。产生的生活污水经化粪池处理后接入市政污水管网，经坊子区污水处理厂进一步处理后达标外排虞河 | 落实 |
| 3 | 项目全部车间内进行，项目使用加底砂、埋砂、翻箱、旧砂处理产生粉尘收集经有效处理后，不低于15米高排气筒达标排放，颗粒物执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区要求；浇铸工序废气收集经有效处理后，不低于15米高排气筒达标排放，挥发性有机物确保满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中排放浓度限值要求，颗粒物执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区要求；项目电炉熔炼烟尘、铁水倾倒烟尘收集经布袋除尘器处理后，通过不低于15米高排气筒达标排放，颗粒物执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区要求；项目抛丸废气收集，经袋式除尘器处理后通过不低于15米高排气筒达标排放，颗粒物执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区要求；无组织排放的废气确保达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值的要求。 | 项目全部车间内进行，项目使用加底砂、埋砂、翻箱、旧砂处理产生粉尘收集经有效处理后，不低于15米高排气筒达标排放；浇铸工序废气收集经有效处理后，不低于15米高排气筒达标排放；项目电炉熔炼烟尘、铁水倾倒烟尘收集经布袋除尘器处理后，通过不低于15米高排气筒达标排放；项目抛丸废气收集，经袋式除尘器处理后通过不低于15米高排气筒达标排放，颗粒物满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区要求，非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中排放浓度限值要求；无组织排放的废气确保达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值的要求。在项目方加强车间通风和车间周围绿化情况下，对当地大气环境质量无不良影响。 | 落实 |
| 4 | 中频电炉、车床、抛丸机、砂带机、磨床、行车、静压造型线、壳型线、空压机、风机等噪声源要采取室内合理布局、基础减震、距离衰减、建筑物隔声等措施，对车间墙壁门窗采取吸音、隔音措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准。 | 选用了低噪声设备、生产设备布置于生产车间内，通过厂房隔音及距离衰减等降噪措施，经监测厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准（昼间≤60分贝，夜间≤50分贝）。 | 落实 |
| 5 | 项目产生的边角料、废炉渣、旧砂、废铁渣等统一收集后外售综合利用；职工日常生活产生的生活垃圾与环卫部门签订处理协议，由环卫部门集中清运，不得堆存。项目危险废物包括废机油、废油桶等，按照相关规定规范存储、管理，委托有资质单位处理，签订处理协议。产生的固体废物应设置固定场所（硬化、防渗、防雨）存放并妥善处置，不得乱堆、乱排放。 | 项目固废均得到妥善处置。 | 落实 |
| 6 | 加强环境风险防范安全意识，提高安全防范风险的意识。建设事故应急池及配套管网，做好环境应急物资储备，制定突发环境污染事故应急预案。落实各项环境风险防范意识，防止发生突发环境事故和污染危害 | 企业制定和落实了突发环境污染事故应急预案、环境保护管理制度、环境风险防范措施 | 落实 |
| 7 | 该项目的环境影响评价文件批准后，其性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件；该项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定开工建设的，其环境影响评价文件须报潍坊市坊子区环境保护局，并按规定接受各级环保部门的监督检查 | 项目已投产，其性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动 | 落实 |

# 九、结论与建议

## 9.1工程基本情况

潍坊富源增压器有限公司注册地址位于潍坊市坊子区凤山路56号，潍坊富源增压器有限公司年产60万台增压器（零部件）搬迁技改项目位于潍坊市坊子区双羊街以南，兴国路以东（山东测绘地理信息产业园内），中心经纬度：东经119°1'23.55"，北纬36°38'35.30"，所在厂区西临兴国路，北临双羊街，南临凤鸣路，东临帅克机械制造公司。距离最近的居民小区是厂区西北偏西方向695米处的崇文社区。

该项目总占地面积22661㎡，租赁潍坊翔云动力科技有限公司已建成厂房总建筑面积14464㎡，其中，铸造车间建筑面积7264㎡、原料库1100㎡、成品库5000㎡、配件库1100㎡；利用原有的机械加工设备以及部分铸造设备等52台（套），新上两条自动生产流水线，新增中频钢壳感应电炉、抛丸机、浇注机、机加工设备等配套设备55台（套），项目建成后可形成年产60万台增压器（零部件）的生产能力，折合5000吨。搬迁技改后产能不变，产值增加，能耗降低。

潍坊富源增压器有限公司于2018年2月委托河北德源环保科技有限公司编制了《潍坊富源增压器有限公司年产60万台增压器（零部件）搬迁技改项目环境影响报告表》，并于2018年4月取得了潍坊市坊子区环境保护局的批复（坊环审表字[2018]F-78号）。该项目的建设单位、建设性质、规模、地点、生产工艺均未变化。

本项目总投资4000万元，其中环保投资100万元，占总投资2.5%。

## 9.2环保执行情况

该项目环保审批手续齐全；环评提出的污染治理措施及环评批复要求基本落实到位，验收监测期间各项环保设施运行稳定正常。

## 9.3验收结论

9.3.1工况

本次验收监测期间，本项目生产负荷大于等于95%，能够满足建设项目竣工环境保护验收生产负荷达到75%以上的要求。

9.3.2废气

本项目有组织废气排气筒P1中颗粒物最大排放浓度为5.3mg/m3，排气筒P2中颗粒物最大排放浓度为5.6mg/m3，排气筒P3中颗粒物最大排放浓度为5.9mg/m3，排气筒P4中颗粒物最大排放浓度为4.8mg/m3，满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中“重点控制区”标准限值要求（（颗粒物10mg/m3），四根排气筒中颗粒物最大排放速率为0.313kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中15m排气筒二级标准（3.5kg/h）。

有组织废气排气筒P1中非甲烷总烃最大排放浓度为5.23mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5的要求（60mg/m3）。

有组织废气排气筒P3中非甲烷总烃最大排放浓度为5.16mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5的要求（60mg/m3）。

厂界无组织废气非甲烷总烃最大浓度为2.46mg/m3，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015 ）表9企业边界非甲烷总烃排放限值（4mg/m3）；颗粒物最大浓度为0.223mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中无组织排放监控浓度限值（颗粒物1.0mg/m3）要求。

9.3.3噪声

本项目夜间不生产，现场监测期间，昼间厂界噪声值在53.7~55.8dB（A）之间，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准昼间60 dB（A）的要求。

9.3.4总量

本项目不须申请总量。

## 9.4验收建议

（1）进一步落实环保管理制度，加强管理，确保污染物长期稳定达标排放，如遇环保设施不能正常运行，及时向当地环保主管部门备案；

（2）企业需按照已编制与备案突发环境事件应急预案，定期进行应急预案演练。

# 附件1 环评批复

# 附件2 验收监测委托书

验收监测委托书

齐鲁质量鉴定有限公司：

我单位潍坊富源增压器有限公司年产60万台增压器（零部件）搬迁技改项目，现各项目环保污染治理设施已建成并投入运行，情况良好。现按照国家有关规定，委托你单位予以验收监测。

潍坊富源增压器有限公司

2019年4月28日

# 附件3 验收监测工况

验收监测期间工况

| 时间 | 产品 | 实际生产总量 | 设计生产能力 | 生产负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05.08 | 增压器（零部件） | 1900（台/d） | 2000（台/d） | 95 |
| 05.09 |  | 1950（台/d） |  | 97.5 |
| 时间 | 产品 | 实际生产总量 | 设计生产能力 | 生产负荷（%） |
| 05.28 | 增压器（零部件） | 1950（台/d） | 2000（台/d） | 97.5 |
| 05.29 |  | 2000（台/d） |  | 100 |

# 附件4 备案表

# 附件5  检测报告

| 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表 |
| --- |
| 填表单位（盖章）： | 潍坊富源增压器有限公司 | 填表人（签字） |  | 项目经办人（签字): |  |
| 建 设 项 目 | 项目名称 | 年产60万台增压器（零部件）搬迁技改项目 | 建设地点 | 潍坊市坊子区双羊街以南，兴国路以东（山东测绘地理信息产业园内） |
|  | 行业类别 | 其他专用设备制造 C3599 | 建设性质 | √□新 建 □改 扩 建 □技 术 改 造 |
|  | 设计生产能力 | 年产60万台增压器（零部件） | 建设项目开工日期 | 2018年7月 | 实际生产能力 | 年产60万台增压器（零部件） | 投入试运行日期 | 2019年1月 |
|  | 投资总概算（万元） | 4000 | 环保投资总概算（万元） | 100 | 所占比例（%） | 2.5 |
|  | 环评审批部门 | 潍坊市坊子区环境保护局 | 批准文号 | 坊环审表字[2018]F-78号 | 批准时间 | 2018年4月7日 |
|  | 初步设计审批部门 |  | 批准文号 |  | 批准时间 |  |
|  | 环保验收审批部门 |  | 批准文号 |  | 批准时间 |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 环保设施施工单位 |  | 环保设施监测单位 | 齐鲁质量鉴定有限公司 |
|  | 实际总投资（万元） | 300 | 实际环保投资（万元） | 100 | 所占比例（%） | 2.5 |
|  | 废水治理（万元） |  | 废气治理（万元） |  | 噪声治理（万元） |  | 固废治理（万元） |  | 绿化及生态（万元） |  | 其它（万元） |  |
|  | 新增废水处理设施能力（t/d） |  | 新增废气处理设施能力（Nm3/h） |  | 年平均工作时（h/a） | 4800 |
| 建设单位 | 潍坊富源增压器有限公司 | 邮政编码 | 261000 | 联系电话 | 15806368189 | 环评单位 | 河北德源环保科技有限公司 |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制 （工业 建设 项目 详填） | 污染物 | 原有排放量（1） | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许排放浓度（3） | 本期工程产生量（4） | 本期工程自身削减量（5） | 本期工程实际排放量（6） | 本期工程核定排放总量（7） | 本期工程 “以新带老”削减量（8） | 全厂实际排放总量（9） | 全厂核定排放总量（10） | 区域平衡替代削减量（11） | 排放增 减量（12） |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其它特征污染物 | NMHC |  |  |  | 0.45 | 0.405 | 0.045 | - |  | 0.06 |  |  | 0.06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少 2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1） 3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年 |

# Text boxes

图2-1  项目地理位置   比例尺1:17820

项目所在地

图2-2  项目平面布置图

森宝工贸

涡轮车间

有组织排放监控点

无组织排放监控点

图2-3  周围环境状况和监测布点图

图2-2  项目所在厂区平面布置图

翔云车间

翔云车间

兴国路

荣泰感应科技

荣华电子

六和饲料

巨丰设备

翔云车间

应急管网

涡轮车间

凤鸣街

P1

双羊街

项目所在地

新产品车间

帅克机械

2#

风向

G1-0

G1-3

空地

P4

图2-4  项目车间设备布局图

P3

P2

翔云动力

目

本项目

雨水总排口

水总排口

G1-2

G1-1

3#

4#

1#

应急物资库

事故水池

翔云车间

新产品车间

本项目